BBT ANTENNAS INC

Part NO.: BBT-0638SA0812D065-N8

Type :Panel  Antenna

Specifications:

| Electrical |
| --- |
| Part Number | BBT-0638SA0812D065-N8 |
| Frequency Range | 698-960MHz | 1710-2700MHz | 3300-3800MHz |
| Polarization Type | ±45° |
| Gain | 8dBi | 12dBi | 12dBi |
| 3dB Beam-Width. H-Plan | 65° | 65° | 65° |
| 3dB Beam-Width. E-Plan | 50° | 30° | 30° |
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Front to back Ratio | ≥18dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Port to Port lsolation | ≥20dB | ≥22dB | ≥22dB |
| Input Impedance | 50Ω |
| Max Input Power. | 100W |
| Lightning Protection | DC Grounded |
| Mechanical |
| Connector Type | 8*N- Female |
| Dimensions H*W*D (mm) | 1000*280*130（mm） |
| Radome Material | PVC |
| Radome color | Gray |
| Operating Temperature Rang | -40ºC/+60ºC |
| Support Pole Diameter | φ35-φ50(mm) |
| Rated Wind Velocity | 60m/s |

Radiation Pattern:

698-960MHz

1710-2700MHz

3300-3800MHz

BBT ANTENNAS INC

Tel:（+86）0757-66898899       http://www.bbtantennas.com